附件1

2016年商品归类决定（Ⅴ）

| 序号 | 归类决定编号 | 商品税则号列 | 商品名称 | 英文名称 | 其他名称 | 商品描述 | 归类决定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Z2016-012 | 4002.9911 | 聚苯乙烯-乙烯/丁烯-苯乙烯橡胶 | SEBS |  | 外观为白色粉末状弹性体，为苯乙烯-乙烯-丁烯-苯乙烯嵌段共聚物(简称SEBS)。其成分含量为苯乙烯 30%、乙烯>27%、丁烯 40%、主链未饱和烃<3%。该产品用硫磺硫化能使其不可逆地变为非热塑物质，且能在温度18℃～29℃之间被拉长到其原长度的3倍而不断裂，拉长到原长度的2倍时，在5分钟内能回复到不超过原长度的1.5倍。其工艺流程如下： 一、阴离子聚合反应（英文描述：Anionic Polymerization）。该反应需要在氮气环境下进行，忌水、氧气、二氧化碳，且原料必须纯化到100%。1、加入溶剂环己烷；2、加入反应触媒；3、加入苯乙烯进行第一段聚合；4、加入丁二烯进行第二段聚合；5、加入苯乙烯进行第三段聚合。总反应时间2小时，形成转化率100%的中间体。经过该反应生成的半成品不具备丁苯橡胶（含热塑性丁苯橡胶SBS）成品特征，无法直接使用。 二、氢化（Hydrogenation）。将聚合完成后的中间体溶液加入氢化触媒混合均匀后，加入氢气，进行反应，并伴随氢气消耗（须不断补入氢气）及温度上升（此类反应会放热，造成反应釜温度上升），可初步确认氢气已与聚合中间体的聚丁二烯嵌段产生化学反应，并形成乙烯丁烯结构。 三、利用蒸汽将SEBS溶液中的溶剂去除，并经除水及干燥程序后，呈不规则的半成品。 四、将半成品磨粉，并将粉末状成品SEBS用塑料袋（PE）装袋，标准为13公斤/袋。 SEBS具有优异的耐老化性能和高弹性。广泛用于生产高档弹性体，汽车用品、电线电缆、透明软质玩具、医疗器材和软性护套、高级运动鞋底等。 | “聚苯乙烯-乙烯/丁烯-苯乙烯橡胶”符合《税则》第四十章章注四（一）的规定，该商品在生产过程中经氢化后主链未饱和烃<3%，其结构与丁苯橡胶的结构明显不同。根据归类总规则一及六，该商品应归入税则号列4002.9911项下。 |
| 2 | Z2016-013 | 3824.9099 | 钙包芯线 |  |  | 由带钢（重量占包芯线的60%左右）及带钢内部所包覆的钙粉（钙重量占包芯线的40%左右）组成。其中，钙粉化学成分: Ca 98.5%，Al 0.6%，Mg 0.6%，Fe 0.3%。 商品用途：作为炼钢精炼处理工艺中所用的一种添加剂，其作用是降低钢水中的杂质元素，脱氧、脱硫，达到精确控制钢水成分，净化钢水的目的。 | 该“钙包芯线”由带钢（重量占包芯线的60%左右）及带钢内部所包覆的钙粉（钙重量占包芯线的40%左右）组成。其中钙粉的成分含量: Ca:98.5%、Al:0.6%、Mg:0.6%、Fe:0.3%。商品用途：作为炼钢精炼处理工艺中所用的一种添加剂，其作用是降低钢水中的杂质元素，脱氧、脱硫，达到精确控制钢水成分，净化钢水的目的。 该商品为专门配制用于炼钢处理的添加剂、制成特殊形状，根据归类总规则一及六，该“钙包芯线”应归入税则号列3824.9099项下。 |
| 3 | Z2016-014 | 3824.9099 | 硫包芯线 |  |  | 由带钢(重量占包芯线48%左右)及带钢内部包覆的硫磺粉(硫磺粉重量占包芯线52%左右)组成。硫磺粉的质量标准： 硫磺>98%，水<1%。商品用途：作为炼钢精炼处理工艺中所用的一种添加剂，内包芯粉作用是增加钢水中的硫元素，提高钢的硬度；外层钢带融化于钢水中增加钢水中的硫元素并起降低钢水温度作用，节能降耗，改善环境，达到精确控制钢水硫元素的成分。 | 该“硫包芯线”是由带钢(重量占包芯线的 48%左右)及带钢内部包覆的硫磺粉(硫磺粉重量占包芯线的52%左右)组成。其中硫磺粉的质量标准为：硫磺含量大于98%、水含量小于1%。商品用途：作为炼钢精炼处理工艺中所用的一种添加剂，内包芯粉作用是增加钢水中的硫元素，提高钢的硬度；外层钢带融化于钢水中增加钢水中的硫元素并起降低钢水温度作用，节能降耗，改善环境，达到精确控制钢水硫元素的成分。 该商品为专门配制用于炼钢处理的添加剂、制成特殊形状，根据归类总规则一及六，该“硫包芯线”应归入税则号列3824.9099项下。 |
| 4 | Z2016-015 | 3824.9099 | 硅钙合金包芯线 |  |  | 由带钢（重量占包芯线的43%左右）及带钢内部所包覆的硅钙合金粉（硅钙合金粉重量占包芯线的57%左右）组成，内芯具体含量为：Ca 30.85%，Si 60.5%，Al 1.35%，C 0.90%，P 0.05%，S 0.049%，O 2.0%，Ti 0.30%，Mn 0.20%，Fe 3.801%。商品用途：作为炼钢精炼处理工艺中所用的一种添加剂，其作用是降低钢水中的杂质元素，脱氧、脱硫，达到精确控制钢水成分，净化钢水的目的。 | 该“硅钙合金包芯线”由带钢（重量占包芯线的43%左右）及带钢内部所包覆的硅钙合金粉（硅钙合金粉重量占包芯线的57%左右）组成，内芯硅钙合金粉具体含量为：Ca:30.85%、Si:60.5%、Al:1.35%、C:0.90%、P:0.05%、S:0.049%、O:2.0%、Ti:0.30%、Mn:0.20%、Fe:3.801%。商品用途：作为炼钢精炼处理工艺中所用的一种添加剂，其作用是降低钢水中的杂质元素，脱氧、脱硫，达到精确控制钢水成分，净化钢水的目的。 该产品内芯成分中的铁含量小于4%，不符合第七十二章章注一（三）关于“铁合金”的定义。根据归类总规则一及六，该“硅钙合金包芯线”不属于第七十二章的铁合金产品，应归入税则号列3824.9099项下。 |
| 5 | Z2016-016 | 7326.2090 | 预应力混凝土用钢棒 | Steel Bars for Prestressed Concrete | 螺旋预应力钢丝 | 预应力混凝土用钢棒符合国家标准GB/T 5223.3-2005。该产品有ф7.1mm、ф9.0mm、ф10.7 mm、ф12.6mm四个规格，截面为有凹槽的不规则圆形。由于它具有高强度、低松弛性、与混凝土握裹力强，并具有良好的可焊接性、镦锻性、节省金属材料（如φ11mmPC钢棒可代替φ20mm热轧钢筋）等特点，在国内外已被广泛应用于建筑用高强度预应力混凝土离心管桩、电杆、高架桥墩、铁路轨枕等预应力构件中。本产品的生产工艺如下：盘条自然时效处理―盘条上架上料―理线装置―弯曲机械去锈―高精度螺旋变形―动态张力施加―动态加热处理―动态冷处理―剪切分盘―收线打包―检验合格―计量与标识―包装入库待发。 | 该商品的高精度螺旋变形、动态施加张力、动态加热、动态冷处理等工艺已经超出了《税则》第七十二章所允许的加工程度，且该商品规格符合第七十三章章注二有关“丝”的定义，依其用途，根据归类总规则一及六，该商品应归入税则号列7326.2090。 |