大型露天矿用机械正铲式挖掘机进口关键零部件及原材料退税商品清单

| 序号 | 零部件及原材料名称 | 技术参数 | 单机用量 | 税则号列 (供参考) | 暂定退税 年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低合金高强度调质钢板 | 厚度6～178mm，屈服强 度；690MPa，抗拉强度： 780～930MPa | 135吨／台 | 7225.5000 | 5年 |
| 2 | 重载滚动轴承 | 单、双列圆锥滚子轴承； 单、双列调心滚珠轴承； 单列圆柱滚子轴承，具体规 格见附后 | 84件／台 | 8482.1000 8482.2000 8482.5000 | 5年 |
| 3 | 气动盘式制动器(气室 式，弹簧紧闸，气动松 闸) | 制动力矩： 40000Nm～ 450000Nm；最大转速： 2500 r／min | 5～8套／台 | 8431.4910 | 3年 |
| 4 | 强力动力联组传动皮带 (由上下两层含氯丁橡胶 的横向纤维混合物、聚酯 张力线、橡胶芯和耐磨损 的包布外层等组成) | 抗拉强度≥22.5 kN、环境 温度：-30～100℃、最大 带速：42 m／s | 1～3套／台 | 4010.3900 | 3年 |
| 5 | 气动润滑泵 | 压缩比：75：1； 流 量：2.4 l／min | 4个／台 | 8413.5010 | 3年 |
| 6 | 润滑分配器 | 给油量：0～3 ml／循环 0～15 ml／循环 | 12个／台 | 8481.3000 | 3年 |
| 7 | 喷射控制阀 | 最大工作压力：1.6MPa | 12个／台 | 8481.8010 | 3年 |
| 8 | 气路控制阀 | 最大工作压力：1.6MPa | 43个／台 | 8481.8010 | 3年 |
| 9 | 绷绳(开式索具，两端带 开式索头) | 钢丝绳直径大于φ90mm以 上，单根最小破断拉力大 于6380～8220kN以上的镀 锌、涂塑钢丝绳。 | 4套／台 | 7312.1000 | 3年 |
| 10 | 高强度药芯焊丝 | 强度级别：大于400MPa | 20吨／台 | 8311 | 3年 |